## Slide 1: Fertigungsverfahren
Anordnung der Betriebsmittel
Menge gleichartiger Erzeugnisse
Beteiligung menschlicher Arbeit
Wo steht welche Maschine?
Wie oft stelle ich ein gleichartiges Produkt her?
Wie viele Maschinen gebrauche ich bei der Produktion?

## Slide 2: Anordnung der Betriebsmittel Fertigungsorganisation / Organisationstypen
Wie sind die Betriebsmittel angeordnet?
Werkstattfertigung
Werkstättenfertigung
Fließfertigung: - Reihenfertigung - Fließbandfertigung / Taktfertigung
Gruppenfertigung, Inselfertigung

## Slide 3: Werkstattfertigung / Werkbankfertigung
Betriebsmittel sind um das zu
bearbeitende Werkstück angeordnet
Vorteile: - Flexibilität - Universalmaschinen - gut ausgebildete Mitarbeiter - vielseitig einsetzbare
Nachteile: - lange Transportwege - lange Durchlaufzeiten - lange Wartezeiten - hohe Lagerkosten - Unübersichtlich - hohe Lohnkosten

## Slide 4: Werkstättenfertigung
Betriebsmittel mit gleichartigen Funktionen
sind an einem Ort angeordnet
Vorteile: - Flexibilität - Universalmaschinen - gut ausgebildete Mitarbeiter - vielseitig einsetzbare
Nachteile: - lange Transportwege - lange Durchlaufzeiten - lange Wartezeiten - hohe Lagerkosten - Unübersichtlich - hohe Lohnkosten

## Slide 5
Fließfertigung
Objektprinzip / Flussprinzip
Produktions-beginn
Produktionsende
Fertiges Produkt
Produktionsprozess
in einer Linie
Die Maschinen sind entsprechend
dem Produktionsprozess angeordnet

## Slide 6
Reihenfergigung
Objektprinzip / Flussprinzip
Produktions-
beginn
Produktions-
ende
Produktionsprozess
in einer Linie
Nachteile: - unflexibel - Spezialmaschinen - Hilfsarbeiter - Monotonie
Vorteile: - kurze Transportwege - kurze Durchlaufzeiten - kurze Wartezeiten - geringe Lagerkosten - übersichtlich - geringe Lohnkosten
Keine zeitliche Vorgabe

## Slide 7
Arbeitsplätze auf dem Band / Taktvorgabe
Fließbandfertigung / Taktfertigung
Objektprinzip / Flussprinzip
Produktions-
beginn
Produktions-
ende
Produktionsprozess
in einer Linie
1 Takt
2 Takte
1 Takt
1 Takt
1 Takt
Vorteile: - kurze Transportwege - kürzeste Durchlaufzeiten - kürzeste Wartezeiten - geringste Lagerkosten - übersichtlich - geringe Lohnkosten
Nachteile: - unflexibel - Spezialmaschinen - Hilfsarbeiter - Monotonie

## Slide 8: Gruppenfertigung / Inselfertigung Kompromiss von Verrichtungsprinzip und Objektprinzip
Verschiedene Betriebsmittel sind in sinnvollen Gruppen zusammengestellt.
Einzelne Gruppen sind im Flussprinzip angeordnet
Vorteile: - Flexibilität - Geringe Ausschussquote - gut ausgebildete Mitarbeiter - vielseitig einsetzbare MA - Motivation ist hoch
Nachteile: - mittlere Durchlaufzeiten - mittlere Wartezeiten - mittlere Lagerkosten - hohe Lohnkosten